Soojusjuhtivustegur U

VÄLISPIIRETE MINIMAALNE NÕUE STANDARDIS

EVS 837-1:2003

Soojusjuhtivus                            U = 0,28 W/m2K

KATUSLAE MINIMAALNE NÕUE STANDARDIS

Soojusjuhtivus                            U = 0,22 W/m2K

MITTEKÖETAVA PÖÖNINGU PÕRANDA 
MINIMAALNE NÕUE STANDARDIS

Soojusjuhtivus                            U = 0,22 W/m2K

Näiteks:

1.Konstruktisoon 20 cm PALKSEIN

U = 0,61 W/m2K

2. Konstruktsioon 20 cm PALKSEIN + 5 cm klaasvilla plaati

U = 0,34 W/m2K

3. Konstruktsioon 20 cm PALKSEIN + 10 cm klaasvilla plaati

U = 0,23 W/m2K

Akendel U= 1,5 – 0,7 W/(m²K) 1,2 – 1,5 tavaline. 1,2 ja alla selle on juba hea soojapidavusega aknad.

Soojuskadu (N – võimsus) läbi seina on N= U*S*(t2-t1)

U – soojusjuhtivustegur

S – seina (lae ja põranda ning avatäidete) pindala ruutmeetrites

(t2-t1) – ruumi ja välistemperatuuri vahe kraadides

Näiteks:

U= 0,45 W/m2K

S= 120 m2

t2= 20 kraadi C (ruumi temperatuur)

t1= -22 kraadi C ( välis temperatuur)

N=0,45*120*42=2268 W

Erinevate ruumiosade soojuskaod liidetakse omavahel, et saada ruumi kogu soojusvajadust.